# Функции для работы с линейными матричными неравенствами

# Пакета Robust control toolbox

setlmis([]) – сброс текущей системы ЛМН

setlmis(lmi0) – установка в качестве текущей системы ЛМН, заданной массивом lmi0

getlmis – возвращает массив, задающий текущую систему ЛМН

X = lmivar(type,struct) – возвращает дескриптор новой переменной системы ЛМН. При этом

type – тип переменной

- 1 – симметричная блочно-диагональная матричная переменная

- 2 – прямоугольная матрица общего вида

- 3 – матрица специального вида

struct – матрица структуры переменой(смысл параметра зависит от типа переменной)

- type=1 :  struct – матрица размера Rx2, где R – количество блоков, i-я строка описывает i-й блок. Первый столбец в строке – размер блока, второй – тип блока:

1 – полный симметричный блок;

0 – скалярный блок (вида );

-1 – нулевой блок.

- 2 – прямоугольная матрица общего вида. В этом случае struct – матрица размера 1x2, содержащая размер переменной.

- 3 – матрица специального вида. В этом случае struct имеет тот же размер, что и переменная, элементы struct – целые числа. Число 0 означает 0 в переменной,1 – переменную , 2 – переменную ,-1 означает  и т.д.

newlmi – получить номер нового неравенства в текущей системе ЛМН

lmiterm(termID,A,B,flag) – добавить новое слагаемое к неравенству в текущей системе ЛМН

- termID – массив из четырёх элементов, описывающий местонахождение нового слагаемого: termID= [p i j var], где

- p – номер ЛМН, к которому мы добавляем слагаемое, взятый с плюсом, если оно добавляется в левую часть, и с минусом, если в правую;

- i,j – номер блока, в который добавляется слагаемое/множитель

- var – 0 для постоянных слагаемых, номер переменной X для слагаемых вида, номер переменной X с отрицательным знаком для слагаемых вида .

- A и B – множители;

- flag – необязательный параметр. Если он присутствует, то должен быть строкой 's'. В случае его наличия добавляется слагаемое вида .

[tmin,xfeas] = feasp(lmisys,options,target) – решить задачу выполнимости для системы ЛМН. При этом

- lmisys – массив, описывающий систему ЛМН, полученный ранее при помощи функции getlmis;

- options – массив из пяти элементов

  - options(1) не используется;

  - options(2) – максимальное количество итераций;

  - options(3) – радиус выполнимости. Решение системы ЛМН в скалярном виде должно удовлетворять условию

,

где R – радиус сходимости;

  - options(4) – если целевая функция не уменьшается это колическтво итераций, то поиск решения прекращается;

  - options(5) – если 1, то отключается трассировка процесса поиска решения.

- target – наибольшее значение параметра t. По умолчанию 0

- tmin – полученное значение параметра t. Если меньше нуля, то решение найдено.

- xfeas – решение в виде массива скалярных неизвестных.

valX = dec2mat(lmisys,decvars,X) – функция служит для получения матрицы с дескриптором X из решения системы lmisys, заданного массивом decvars.

[lopt,xopt] = gevp(lmisys,nlfc,options,linit,xinit,target) – функция для решения обобщённой задачи на собственные значения, то есть поиска наименьшего , для которого выполнима система

(1)

(2)

.	(3)

Если неравенство (2) не следует из других неравенств системы, его надо добавить в явном виде. Неравенства, входящие в (3), называются дробно-линейными.

При этом

- lmisys – массив, описывающий систему ЛМН, полученный ранее при помощи функции getlmis;

- nlfc – количество линейно-дробных неравенств в системе (линейно-дробные неравенства задаются последними);

- options – массив из пяти элементов

  - options(1) задаёт относительную точность точность поиска оптимального значения  (по умолчанию – 0.01);

  - options(2) – максимальное количество итераций (по умолчанию – 100);

  - options(3) – радиус выполнимости (см. описание feasp);

  - options(4) – если не уменьшается или уменьшается меньше, чем на значение options(1),  в течение этого количества итераций, поиск решения прекращается (по умолчанию – 5);

  - options(5) – если 1, то отключается трассировка процесса поиска решения.

- lopt – полученное значение параметра .

- xfeas – решение в виде массива скалярных неизвестных.

[copt,xopt] = mincx(lmisys,c,options,xinit,target) – функция для решения задачи минимизации

.

При этом

- lmisys – массив, описывающий систему ЛМН, полученный ранее при помощи функции getlmis;

- с – столбец c;

- options – массив из пяти элементов

  - options(1) задаёт относительную точность точность поиска оптимального значения  (по умолчанию – 0.01);

  - options(2) – максимальное количество итераций (по умолчанию – 100);

  - options(3) – радиус выполнимости (см. описание feasp);

  - options(4) – если целевая функцияне уменьшается или уменьшается меньше, чем на значение options(1),  в течение этого количества итераций, поиск решения прекращается (по умолчанию – 5);

  - options(5) – если 1, то отключается трассировка процесса поиска решения.

- xinit – начальная точка. Вектор должен иметь тот же размер, что и вектор c. Если заданная система не выполняется для этого вектора, он игнорируется;

- target – цель оптимизации. Задача оптимизации считается выполненной,

если  target.

- copt – полученное значение ;

- xopt – решение в виде массива скалярных неизвестных.

Следует заметить, что х представляет из себя вектор скалярных неизвестных системы . Чтобы правильно составить вектор c, необходимо выяснить, каким компонентам матриц системы соответствую компоненты вектора x. Сделать это можно с помощью следующих функций.

[V1,...,Vk] = defcx(lmisys,n,X1,...,Xk)

ndec = decnbr(lmisys)